## Slide 1: Energi
Nuläge – EnOff – Aktuella projekt EnOff-presentation mars 2021
Notes: ENERGI
Nuläge
Mål
Vägen fram
Hinder på vägen

## Slide 2: ORGANISATION FASTIGHET
AVDELNINGS- CHEF
FASTIGHET
STAB
bl.a. energi
PROJEKT
FÖRVALTNING
DRIFT
Fastighetsavdelningen
Totalt ca 40 personer chef Katarina Härner
Omfattning :
Fastighetsobjekt ca 230 st
Förvaltad bruttoarea ca 240 000 kvm
Inhyrd yta ca 60 000 kvm
Projekt ca 100-150 st / år

## Slide 3: ENERGILÄGET
Mål, status, åtgärder

## Slide 4: TOTAL ENERGIANVÄNDNING
Mål energi- användning -10%
Notes: Läget på energianvändningen.
Utmaning
Perspektiv

## Slide 5: SOLCELLER
Chart: ANDEL AV TOTAL EL
| Kommunhuset | Åkersbergs omv | Munksundssskolan | Örsundsbro förskola | Familjebad | Fj100 skolan | S:t Ilian | Korsängen fsk | Grillby fsk+kök | Hummelsta fsk | Skolsta fsk | Fj100 brand Kommunhus | Liljegården omv | Sandbrohallen | Åsundagården | Hummelsta skolan | Styrmannen | Nyborg | Korsängsskolan | Romberga | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023
Totalt installerat kW | 3 | 68 | 138.2 | 174.38 | 423 | 503 | 573 | 609.18 | 645.36 | 681.54 | 717.72 | 717.72 | 767.72 | 917.72 | 947.72 | 982.52 | 1012.52 | 1108.52 | 1216.52 | 1240.52
MÅL- anv andel av köpt | 0.00017228 | 0.0033961 | 0.006363 | 0.0077091 | 0.018515 | 0.021491 | 0.024096 | 0.025442 | 0.026788 | 0.028134 | 0.02948 | 0.02948 | 0.031573 | 0.037851 | 0.039107 | 0.040564 | 0.041819 | 0.045837 | 0.050358 | 0.051362 | 0.051362
MÅL 3,4%, år 2023
Energiskatt idag - 250 kW
Energiskatt juli 2021 - 500 kW
Notes: Solcellsmål
Nu
Typförskolor och nybyggnation
Befintliga byggnader

## Slide 6: Åtgärder mot 10%-målet
Mål 2023 |  |  | 
Energi av totalen | 10% | 4 850 | MWh
Åtgärder | % av totalen |  | 
Solceller | 1,5% | 700 | MWh
EnOff | 3,0% | 1 450 | MWh
Drifttider | 2,0% | 950 | MWh
Automation/ drifttider | 0,5% | 250 | MWh
Automation | 1,0% | 500 | MWh
Verksamhet | 0,5% | 250 | MWh
Övrigt | 1,5% | 750 | MWh
SUMMA | 10,0% | 4 850 | MWh
Chart: 
| Solceller | EnOff | Drifttider | Automation | Verksamhet | Övrigt
 | 0.015 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.015
10%

## Slide 7: EnOff-projektet
Förarbete, urval, modell

## Slide 8: EnOff förarbete Strategiska utmaningar inledningsvis
Organisation
Samordnare
Objekturval
Upphandlingen
Förfrågningsunderlag inspiration
Genomförandefas
Ekonomiansvar
Inköpsavdelning resurs
Upphandlare
Projektledare
Projektansvar
Total energi/Nyckeltal
Framtidsplan
Extern resurs
Sekretess
Uppföljningsform
förvaltning
drift
projekt
verksamhet mm
Arbetsmetodik internt
Synpunkter
Arbetsmetodik internt/externt
Ekonomi/finansiering
Gränsdragning ABK/ABT/Samverkan
Gränsdragning optioner/ramavtal
Förhandlat förfarande

## Slide 9: OBJEKTURVAL - nyckeltal/total energi
Chart: 
| Stora torget, Kiosk | Enavallen | Fjärdhundra badet | Fanna IP | Idrottshuset | Bergvretenskolan | Rombergaskolan | Borgvallen Idrottsplats | Westerl Gym D-F (Sandbroskolan) | Rosengårdens omvårdnadsboende
Nyckeltal kWh/m2 | 2774.5161 | 756.1219 | 488.3821 | 385.3112 | 351.5331 | 282.5555 | 281.2739 | 278.2326 | 269.2513 | 268.7177
Chart: 
| Westerl Gym D-F (Sandbroskolan) | Idrottshuset | Korsängsskolan | Västerledsskolan | Bergvretenskolan | S:t Iliansskolan | Örsundsbroskolan | Ishallen Bacho | Fjärdhundraskolan | Joar Blå
Total energi MWh | 5012.3824 | 3250.6267 | 2403.24 | 2262.4256 | 2148.2694 | 1857.9338 | 1744.45 | 1689.788 | 1668.221 | 1623.2883

## Slide 10: OBJEKTURVAL - viktat
Chart: Prioriteringsordning objekt för energieffektivisering
Summering värden | 687 | 685 | 680 | 668 | 661 | 661 | 659 | 658 | 656 | 654 | 649 | 648 | 647 | 636 | 631 | 626 | 623 | 615 | 614 | 614 | 612 | 611
nyckeltal kWh/m2 | 352 | 269 | 283 | 220 | 281 | 255 | 221 | 214 | 202 | 248 | 244 | 756 | 265 | 269 | 170 | 181 | 180 | 488 | 241 | 125 | 140 | 142
Urval lämpliga objekt i utredning
Bergvreten
Korsängen (ev endast kartläggning)
Romberga (aktuell om kvar)
Örsundsbro (aktuell om kvar)
Skolsta
Lillkyrka (ev endast kartläggning)
Nyckeltal kWh/m2 – 1 p/placering
Energi kWh – 2 p/placering

## Slide 12: Tidsplan EnOff 2021
Q4
Projektering av åtgärder objekt 1
Q1
Förfrågningsunderlag tas fram.
Q2
Publicering FU
Q3
Kartläggning av objekt 1
Förhandling mm
Avtal sluts
Samråd Internt Energi/Projekt/Inköp Externt Enoff-projektet
Åtgärder paketeras
Kartläggning av objekt 2
Genomförandebeslut och ekonomi förankras

## Slide 13: Aktuella projekt
Färdiga, pågående och kommande fastigheter

## Slide 14: Pepparrotsbadet Familjebadhus
Kortfattad info
Invigdes feb/mars 2021, kostnad 350 miljoner
Laguner, simhall, rutschkana, gym, bastu mm.
Energi
  Solceller 255 kW, 1500 m2
  Återvinning från ishallarna –överskottsvärme
  Återvinning av värmen från duschvattnet (gråvatten)
  Återvinning i bassängvattenskondensorer, överskottsvärme från ventilationsaggregat efter ”vanlig” (batteriväxling). Går till värme av bassängvattnet.
  Återvinning av värme från kylmaskin, kontinuerligt behov av kyla i huset (gymmet, foaje, kontor, teknikrum)
  Återvinner värmen från backspolning av bassängreningsfilter

## Slide 15: Typförskolor förskolebyggnader
Kortfattad info
Egenframtagen typförskola, budget ca 70 Mkr
Sedumtak, ytter- och innertrapp, tegelfasad.
Atemp 2170 m²
Byggtid ca 15 månader
  Örsundsbro fsk vår 2020
  Grillby fsk vår 2021
  Korsängens fsk vår 2021
  Hummelsta fsk vår 2022
Energi
  Miljöbyggnad Silver
  Solceller 40 kW, ca 220 m2
  FTX motströms- och roterande VVX, CAV med forcering, tryckstyrt

## Slide 16: Nya Westerlundska gymnasiet Gymnasieskola
Kortfattad info
Färdig 2024, 1600 elever, 200 lärare
Budget 550 Mkr
Trästomme
  Klimatutsläpp 58% mindre än betong/stål-stomme exl inlagrade kolet.
  Kostnad 5 % dyrare inkl. yttre väderskydd.
Energi
  Miljöbyggnad Silver, nivå Guld gällande energi
  Solceller ca 150 kW, ca 900 m2
  Frikyla från borrhål (200 m)
  Köksventilation, Bioteria som rening, återvinning av all frånluft i storköken.
  Storkök med matkvarn, bättre arbetsmiljö samt nyttjande till biogas
  Kökskyla CO2 som köldmedia, fördelar driftsekonomi, effektiv värmeåtervinning, låg energiförbrukning samt mer miljövänligt än traditionella köldmedium
  Återvinning överskottsvärme från kyla till varmvattenproduktion i steg 1, steg 2 går till berget.

## Slide 17: Tack för uppmärksamheten
Kontaktuppgifter
Namn | Titel | Tel | E-post
Joakim Johansson | Energisamordnare | 0171-62 61 97 | joakim.johansson@enkoping.se
Karin Björkman | Projektledare Enoff | 0171-62 61 66 | karin.bjorkman@enkoping.se
Katarina Härner | Fastighetschef | 0171-62 52 86 | katarina.harner@enkoping.se
Jarno Rannisto | Strategisk Inköpare Enoff | 0171-62 74 22 | jarno.rannisto@enkoping.se